## Slide 1
https://sv-froemmersbach.de/der-verein/sponsoren/

## Slide 2
Gratulation!

## Slide 3: wueHans
Eine Konsole
Von Yannik Stamm, Jonathan Hager, Timo Grundheber

## Slide 4: Wer sind wir?

## Slide 5: Was haben wir gemacht?
Eine Spielkonsole
Ausgangspunkt: ulx3s (ecp5)
Video
Audio (noch nicht angeschlossen)
Gehäuse
C/C++ Software Stack mit newlib

## Slide 6: Wiederholung: Hans

## Slide 7: Übersicht
CPU
50 MHz
Riscv32IMF
Grafik
240x400
R5G5B5A1
APU
32 kHz, 16-Bit
Stereo und Mono
Spritebasiert
4 bis 8 Kanäle
VexRiscv
Speicher
4 kB I- und D-Cache (?)
32 kB direkt addressierbarer SRAM
32 MB SDRAM
Sonstiges
2 SNES-Controller
.elf Format-Unterstützung
!?!

## Slide 8: Hans api low level (Hall)
Hall ist das Hardware abstraction layer (Hal)

## Slide 9: Hall/Video.h

## Slide 10: Hall/Audio.h

## Slide 11: Hall/System.h

## Slide 12: Systemarchitektur
GPU
APU
Axi-Lite Crossbar
SDCard
CPU
ICache
DCache
SDRAM
Controller
Controller1
Controller2
Master
Slave
Legende:
Axi-AxiL
SRAM
Clock

## Slide 13: Prozessor

## Slide 14: PicoRV32
Specs:
50 MHz
RV32IM
Sehr klein ~1000 Luts
Verilog

## Slide 15: VexRiscv
Specs:
RV32 IM Erweiterbar mit Floating Point, etc.
Konfigurierbar
  Datencache
  Instruktionscache
  Pipelining
  …
SpinalHDL D:
Axi
Ca. 3000 LUTs (ohne FPU)

## Slide 16: Axi

## Slide 17: AXI-Lite
https://www.logic-fruit.com/blog/digital-interfaces/axi-full-axi-lite-interfaces/
https://zipcpu.com/blog/2020/03/08/easyaxil.html
AXI

## Slide 18: Grafiksystem

## Slide 19: Grafiksystem

## Slide 20: Ansteuerung

## Slide 21: Ansteuerung

## Slide 22: Ansteuerung - Beispiel
imageStart
(xOffset, yOffset)
imageWidth
(width, height)

## Slide 23: Ansteuerung - Beispiel
imageStart
(xOffset, yOffset)
imageWidth
(width, height)
(screenX, screenY)

## Slide 24: Ansteuerung - Beispiel
Symbolbild:

## Slide 25: Audio

## Slide 26: Audiosystem

## Slide 27: Ansteuerung

## Slide 28: Ansteuerung

## Slide 29: Ansteuerung - Beispiel
data
sampleCount
= 171,642 s * 32 kHz
= 5.492.544
loopStart
loopEnd

## Slide 30: Ansteuerung - Beispiel
data
sampleCount
= 171,642 s * 32 kHz
= 5.492.544
loopStart
loopEnd
Original:
Geloopt:

## Slide 31: Der Rest

## Slide 32: Controller
https://gamefaqs.gamespot.com/snes/916396-super-nintendo/faqs/5395
http://www.mks.purespace.de/technical/snes.htm

## Slide 33: Controller

## Slide 34: Controller

## Slide 35: AXI Lite Crossbar

## Slide 36: Speicher
SRAM
32 kB
1 Takt
SDRAM
32 MB
4 Takte + evtl Refresh
Cache
D-Cache 4 kB
I-Cache 4 kB

## Slide 37: Analogtechnik
https://glif.app/@Unbeaning/runs/w8imtfqa7cogv2sk59vumhy8
Stromversorgung
Controller
Audio
https://www.envox.eu/wp-content/uploads/2021/05/ulx3s-legend1.jpg

## Slide 38: Stromversorgung
https://www.mediamarkt.de/de/product/_realpower-pb-20000-se-powerbank-20000-mah-black-carbon-2844391.html?utm_source=geizhals&utm_medium=psm-product%20feed&utm_term=2844391&utm_campaign=rt_pricecomp_na_nsp_na_standard-feed&utm_content=M2VlMmU1MTdmMjZmYzljYQ
FPGA
Monitor
Controller
Audio

## Slide 39: Stromversorgung
Bildschirm: 1,8 W
FPGA: 1,8 W
Lautsprecher: 3 W
Gesamt: 5,6 W
==> Best Case: 74 / 5,6 ≈ 13 h
https://www.mediamarkt.de/de/product/_realpower-pb-20000-se-powerbank-20000-mah-black-carbon-2844391.html?utm_source=geizhals&utm_medium=psm-product%20feed&utm_term=2844391&utm_campaign=rt_pricecomp_na_nsp_na_standard-feed&utm_content=M2VlMmU1MTdmMjZmYzljYQ

## Slide 40: Controller
Controller hat 5 V Spannung, ULX3S 3,3 V
=> Wir brauchen einen Levelshifter

## Slide 41: Audio
DAC
Verstärker
Lautsprecher

## Slide 42: Verkabelung
DAC
Verstärker

## Slide 43: Konsole
Controllerboard
ULX3S
SdKarte
Lautstärkepotentiometer
Controller Kabel
Anschalter
Batteriepack

## Slide 44
Logo
Controlleranschluss
Lautstärkepotentiometer
Controllerboard
ULX3S
Powerbank
Powerbank aufladen
Anschalter
SDKartenleser
Konsole

## Slide 45: Finale Version
Deckel + Befestigung
Strom
Lautsprecher
Logo

## Slide 46: Aufbau

## Slide 47: Innenleben

## Slide 48: Hardware Buildsystem
https://i.imgflip.com/5vj7mz.png

## Slide 49: Hardware Buildsystem
Linux und Windows
Leicht zu Erweitern
Integration vom Software Stack später leichter (das war eine gute Idee)
https://cmake.org

## Slide 50: Hardware Buildsystem
Simulation
(iverilog)
Synthesis
(yosys)
Place & Route
(nextpnr)
Generate Bitstream
(ecppack)
Upload
Bitstream
(fujprog)
Design
https://hackaday.io/project/159108/gallery#f399039429f1f26dcfbc723daddb6893
CMake Funktion für Simulation und Synthese
Bekommt jeweils die Verilog Dateien und generiert daraus die eigentlich Targets und deren Abhängigkeiten

## Slide 51: Simulation

## Slide 52: Simulation

## Slide 53: Synthese
Sehr ähnlich
Sparen wir uns hier

## Slide 54: So sieht das dann aus
So

## Slide 55: Doofe Sachen
Das mit den Ressourcen geht nicht wirklich
Windows != Linux
Alles doof, aber ist okay
https://www.memedroid.com/memes/detail/344406

## Slide 56: Standardbibliothek
Erstmal nur C
Wir verwenden newlib als Implementierung
Wird mittlerweile von Red Hat entwickelt
Speichernutzung und Geschwindigkeit für Embedded Systems optimiert
Wir brauchen Kleber
https://hackaday.io/project/159108/gallery#f399039429f1f26dcfbc723daddb6893
https://www.pngall.com/glue-png/download/50870/
https://sourceware.org/newlib/

## Slide 57: Standardbibliothek
Erstmal nur C
Wir verwenden newlib als Implementierung
Wird mittlerweile von Red Hat entwickelt
Speichernutzung und Geschwindigkeit für Embedded Systems optimiert
Wir brauchen Kleber
https://hackaday.io/project/159108/gallery#f399039429f1f26dcfbc723daddb6893
https://www.pngall.com/glue-png/download/50870/
https://sourceware.org/newlib/

## Slide 58: Newlib Glue Code
Newlib kennt WueHans nicht (Skandal)
Fundamentale Syscalls, die fehlen:
  open()
  close()
  write()
  read()
  lseek()
  sbrk()
  fstat()
  isatty()
  kill()
  getpid()
Stubs
Notwendig

## Slide 59: Dateisystem
Ein Spiel braucht Assets, wie Sprites, Musik und die .elf selbst
Alles kommt auf die SD-Karte und kann dann vom Spiel ganz normal mit fopen() gelesen werden
SD-Karte mit FAT
FatFs implementiert die nötige Funktionalität, wir können (fast) alles delegieren

## Slide 60: FatFs
https://elm-chan.org/fsw/ff/res/funcs.png
https://www.memecreator.org/meme/hot-glue-hot-glue-everywhere/
FatFs implementiert FAT16, FAT32 und ExFAT
Es hat keine Ahnung wie man auf unsere SD-Karte zugreift
Wir brauchen mehr Kleber

## Slide 61: FatFs Glue Code

## Slide 62: FatFs Glue Code

## Slide 63: Newlib Glue Code – jETZt wirklich
Newlib kennt WueHans nicht (Skandal)
Fundamentale Syscalls, die fehlen:
  open()
  close()
  write()
  read()
  lseek()
  sbrk()
  fstat()
  isatty()
  kill()
  getpid()
Stubs
Notwendig

## Slide 64: File Descriptors
open()
close()
write()
read()
lseek()
sbrk()
fstat()
isatty()
kill()
getpid()
Nutzer von fopen() sieht FILE*
FatFs benutzt FIL*
File descriptor ist der Identifier für eine offene Datei auf OS Ebene
Normalerweise Aufgabe vom Kernel
Stdin, stdout, stderr sind auch Dateien mit fd 0, 1, 2

## Slide 65: open()
open()
close()
write()
read()
lseek()
sbrk()
fstat()
isatty()
kill()
getpid()

## Slide 66: close()
open() ✅
close()
write()
read()
lseek()
sbrk()
fstat()
isatty()
kill()
getpid()

## Slide 67: write()
open()✅
close() ✅
write()
read()
lseek()
sbrk()
fstat()
isatty()
kill()
getpid()

## Slide 68: read()
open()✅
close() ✅
write() ✅
read()
lseek()
sbrk()
fstat()
isatty()
kill()
getpid()

## Slide 69: lseek()
open() ✅
close() ✅
write() ✅
read() ✅
lseek()
sbrk()
fstat()
isatty()
kill()
getpid()
https://www.kindpng.com/imgv/hJJmhRh_fallout-png-thumbs-up-fallout-boy-transparent-png/

## Slide 70: sbrk()
open() ✅
close() ✅
write() ✅
read() ✅
lseek() ✅
sbrk()
fstat()
isatty()
kill()
getpid()
Text
Data
Heap
Stack
Stack pointer
Program break
brk() und sbrk() verändern den program break
sbrk() inkrementiert um eine (negative) Anzahl an Bytes
malloc() verwaltet den Heap selbst
0x02000000
0x00000000

## Slide 71: sbrk()
open() ✅
close() ✅
write() ✅
read() ✅
lseek() ✅
sbrk()
fstat()
isatty()
kill()
getpid()
https://id.pngtree.com/freepng/happy-emoji-emoticon-showing-double-thumbs-up-like_7851906.html

## Slide 72: Der Rest
open() ✅
close() ✅
write() ✅
read() ✅
lseek() ✅
sbrk() ✅
fstat()
isatty()
kill()
getpid()
https://www.123-stickers.com/autocollant-donkey-kong/4752-sticker-donkey-kong-super.html

## Slide 73: C++
Newlib ist nur eine C Standardbib
C++ Standardbib lässt sich daraus bauen
std::vector, ...
In Verbindung mit SDRAM langsam
Will man das??

## Slide 74: Doofe Sachen
Debugging über die SD-Karte
(Manchmal brennt sie)
Stack/Heap Korruption kann passieren
Dangling Pointer Zeug passiert einfach (wir sind alle alt genug)
Man bräuchte eigentlich was
  Ohne Runtime
  Schnell
  Sicher
https://www.rustacean.net/assets/rustacean-flat-noshadow.png
Credit: Nils Wilbert, immer ein Teich voller Ideen

## Slide 75: Rust
Rust ist voll krass
Der Port ist ähnlich zu newlib
Wir brauchen:
  Zugriff aufs Dateisystem
  Heap Allocator
  Panic Handler
  Kleber
  Lust Rust zu benutzen (Optional)
https://www.behance.net/gallery/42774743/Rustacean#

## Slide 76: Softwaretemplate
GitHub Repo als Vorlage für Spiele
Newlib, Syscalls und Hall integriert
Bibliotheken sind schon vorkompiliert
Es spuckt eine ELF aus, die direkt auf die SD-Karte kopiert werden kann
Hans_oxide ist noch nicht fertig
Das könnte Ihr Spiel sein
https://wandering.shop/@aldeka/109301305559415502

## Slide 77: Softwaretemplate
Credit: Der Christ, ein wahrer Prompt Engineer

## Slide 78: Bootloader
Nutzer legt die SD-Karte mit ELF ein
Program Counter startet im Bootloader
Bootloader hat minimales Read-only FatFs
  Sucht nach einer ELF
  Kopiert den Inhalt in den SDRAM
  Holt sich die Startadresse aus dem Header
  Springt zur Startadresse
  ...
  Profit??
https://nematicslab.com/wp-content/uploads/2022/11/what-is-bootloader.jpg

## Slide 79: Bootloader

## Slide 80: Demos
Exklusivrechte für ???

## Slide 81: Yanniks Spiel – Cow Shooter

## Slide 82: GTA VI Trailer
Yannik hat es leider nicht geschafft :(((
Quelle: Nintendo (bitte verklagt uns nicht)

## Slide 83: Dereks Spiel
Quelle: SMG4
Symbolbild:

## Slide 84: Danke               
Matthias Jung
Räumlichkeiten
Werkzeuge
Technische Hilfe
Alex Forencich
Alle AXI Module
IncoreSemi
AXI zu AXI Lite Adapter
Philipp Wetzstein
Logo und Plakat
Derek Christ
Spiel (falls fertig) :D
Technische Hilfe
Bruno Levy
HDMI Output
MIT
SD-Karten-Controller
Ultraembedded
SDRAM-Controller
Ende

## Slide 85
Danke an | Für | Referenzen
Matthias Jung | Räumlichkeiten, Werkzeuge, Technische Hilfe | https://de.wikipedia.org/wiki/Matthias_Jung_(Elektrotechniker)
Alex Forencich | Alle AXI Module | https://github.com/alexforencich/verilog-axi/tree/master
IncoreSemi | AXI zu AXI Lite Adapter | https://gitlab.incoresemi.com/blocks/fabrics
Philipp Wetzstein | Logo und Plakat | www.informatik.uni-wuerzburg.de/ce/team/philipp-wetzstein
Derek Christ | Spiel (falls fertig), Technische Hilfe | www.informatik.uni-wuerzburg.de/ce/team/derek-christ
Bruno Levy | HDMI Output | https://github.com/BrunoLevy/learn-fpga
MIT | SD-Karten-Controller | https://web.mit.edu/6.111/www/f2017/tools/sd_controller.v
Ultraembedded | SDRAM-Controller | https://github.com/ultraembedded

## Slide 86: Nächste Schritte
Audiosystem anschließen
Grafikkarte komplett neu implementieren
PC Implementierung von Hall
??? (Nächste Folie)

## Slide 88: Danke für’s zuhören!!!!