## Slide 2: Hans 2
Jetzt erst recht

## Slide 3: Architektur

## Slide 4: Architekturnotizen
Der Hauptprozessor soll andere Module ausschließlich über Memory-Mapping erreichen
Programm sitzt entweder in SD-Karte oder im SDRAM. SD-Karte bevorzugt, aber potentiell Flaschenhals

## Slide 5: Eine Open Source Konsole
Bereits existierende Open Source Konsolen:
GameShell und uConsole (Baukästen für Gameboy-Format PCs)
Picopad (Basiert auf dem Raspberry Pi Pico)
Noch mehr: GitHub - Pharap/TableOfOpenSourceConsoles: A table of open source consoles
Unser USP:
…Gar keiner? Vielleicht das wir noch mehr Open Source sind???

## Slide 6: Zu Überbieten:

## Slide 7: Aufgabenbereiche
Prozessor und Diverses
Grafiksystem
Audiosystem
Speichersystem
Gehäuse, Strom und Verkabelung
Spiele entwickeln

## Slide 8: 1. Prozessor und Diverses
Einen Risc-V Prozessor heraussuchen mit:
  Befehlssatz RV32IM, potentiell FV (sollte load/store/byte beinhalten
  Interrupts
SNES-Controller anschließen (ERST ÜBER GEHÄUSE NACHDENKEN)
  5 V Controller mit 3,3 V ULX3S verbinden (erledigt)
  Controller zum laufen bringen (erledigt)
  Adaptermodul schreiben
Über Software programmierbare Timer, die Interrupts auslösen
Alles Memory Mappen: RAM, GPU, APU, SD-Karte(?), Controller, Timer, uvm.

## Slide 9: 2. Grafiksystem
Monitor zum laufen bringen (erledigt)
GPU schreiben (erledigt)
Doppelten Bildpuffer (BRAM) mit GPU verbinden
Vsync-Option bieten
Rücklicht-PWM
Optional: Touch anbinden

## Slide 10: 3. Audiosystem
PCM5102a (DAC) zum laufen bringen
Audioformat ausarbeiten
Kleinen Prozessor als APU raussuchen (PicoRV?)
Softwareroutine für APU schreiben
  Vielleicht ein bisschen Hardware um APU zu entlasten
Sampler schreiben
I²S einbinden
Midi-zu-eigenem-Format Converter schreiben

## Slide 11: 4. Speichersystem
SDRAM-Controller finden und anbinden (siehe Radiona, meine Frage)
Prüfen, ob wir Spiel von SD-Karte (+Cache) aus laufen lassen können
  Wurde SDRAM entlasten, weil CPU-Befehle dann auf SD-Karte bleiben
  Dafür müssen Daten aktiv geladen werden, inklusive Bild- und Audiodaten
Speicherzugriffe koordinieren
  Vllt in der Priorität: 1. APU, 2. GPU, 3. CPU
  CPU läuft selten mit GPU gleichzeitig
Kleine Caches (aller höchstens 2 BRAMS) für jeweils APU, GPU, CPU

## Slide 12: 5. Gehäuse, Strom und Verkabelung
Gehäuse entwerfen und drucken
  Wichtig: Angenehmer Griff, Knöpfe in Reichweite, Gewichtsverteilung, Ästhetisch
  Wichtig: Temperaturregelung, Anschlüsse angenehm erreichbar, alles muss fest sitzen
  Bonus: Mann kann die Konsole leicht auf/zumachen (darf nicht von selbst passieren!)
Stromquelle finden und einbauen (braucht USB-Mikro?)
  Sollte für mindestens 3 Stunden am Stück Stromliefern
  Akku bevorzugt
Kabel kürzen, alles sauber und isoliert miteinander verbinden

## Slide 13: 6. Spiele entwickeln
Hauptmenü, aus dem man Spiele auswählen kann (erledigt)
  Soll zeigen, was die Konsole kann. Also Animationen, Musik Geräusche usw.
Pong als Proof-of-Concept (erledigt)
Jeder kann Machen was er will

## Slide 14: Zeitschätzung

## Slide 15: Zeitschätzung
Prozessor und Diverses
Grafiksystem
Audiosystem
Speichersystem
Gehäuse, Strom und Verkabelung
Spiele entwickeln
24 Stunden
5 Stunden
23 Stunden
36 Stunden
40 Stunden
40 Stunden
Controller 16 Stunden
Touch 8 Stunden
Jeder so viel er will
Insgesamt (Ohne Spiel)
152 Stunden
Bei 4 Stunden/Woche und 3 Personen
152/12 = 12,3 Wochen
Realistische(re) Schätzung
12,3 * 130% = 16 Wochen

## Slide 16: Wer will Was machen?